14.12.2023 r.

INFORMACJE SYGNALNE

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.

0,8%

Wzrost długości sieci 
wodociągowej

W województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r. wzrosła długość sieci wodociągowej oraz liczba przyłączy wodociągowych.

W porównaniu z 2021 r. sieć wodociągowa w województwie zwiększyła się o ponad 143 km

Sieć wodociągowa

W 2022 r. długość sieci wodociągowej (rozdzielczej i magistralnej) w województwie wyniosła 18,1 tys. km i zwiększyła się w stosunku do 2021 r. o 0,8% (w kraju o 0,9%). Liczba przyłączy do budynków mieszkalnych wyniosła 190,2 tys. szt. i wzrosła o 1,9% (w Polsce o 2,3%). Na obszarach wiejskich zlokalizowane było 84,6% sieci wodociągowej oraz 64,9% przyłączy do budynków mieszkalnych. W porównaniu z rokiem poprzednim w miastach przybyło 0,2% sieci wodociągowej, natomiast na terenach wiejskich 0,9%.

W analizowanym okresie zagęszczenie sieci wyniosło 75,0 km na 100 km2 powierzchni województwa (w kraju 108,0 km) i nadal było jednym z najniższych w Polsce. Zagęszczenie sieci w miastach wyniosło 453,0 km na 100 km2 (w kraju 365,1 km), natomiast na wsi 65,1 km na 100 km2 (w kraju 88,1 km). Największe zagęszczenie sieci wystąpiło w powiatach grodzkich – Olsztynie i Elblągu, a wśród powiatów ziemskich w powiecie nowomiejskim. Najmniejsze dotyczyło powiatu piskiego i nidzickiego. Z sieci wodociągowej korzystało 95,3% mieszkańców województwa (w kraju 92,5%).

Wykres 1. Gęstość sieci na 100 km2 powierzchni województwa według powiatów w 2022 r.

W województwie wzrosła ilość wody zużytej przez gospodarstwa domowe na 1 mieszkańca

W 2022 r. zużycie wody przez gospodarstwa domowe wyniosło 45,3 hm3 wody i w porównaniu z poprzednim rokiem spadło o 1,1% (w kraju wzrost o 0,5%). Przeciętne zużycie wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa wyniosło 33,0 m3 (w kraju 34,0 m3) i w porównaniu z 2021 r. spadło o 0,6% (w kraju wzrost o 0,9%). Na obszarach wiejskich zużycie wody na jednego mieszkańca zwiększyło się o 0,3 m3, a w miastach było mniejsze o 0,4 m3. Największe zużycie wody przez 1 mieszkańca (powyżej 37 m3) odnotowano w powiatach iławskim i nowomiejskim, najmniejsze (poniżej 30 m3) w powiatach gołdapskim i braniewskim.

W porównaniu z rokiem poprzednim długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o prawie 56 km

Sieć kanalizacyjna

Na koniec 2022 r. sieć kanalizacyjna w województwie osiągnęła długość 7,8 tys. km, a liczba przyłączy do budynków mieszkalnych – 116,1 tys. szt. W porównaniu z 2021 r. jej długość zwiększyła się o 0,7% (w kraju o 2,4%), przy wzroście liczby przyłączy o 2,2% (w kraju o 3,5%). Na obszarach wiejskich znajdowało się 68,4% sieci kanalizacyjnej oraz 48,8% przyłączy. W porównaniu z 2021 r. długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o 0,9% (w miastach o 0,3%), a liczba przyłączy o 3,5% (w miastach o 1,1%).

Gęstość sieci kanalizacyjnej w przeliczeniu na 100 km2 powierzchni województwa wyniosła 32,1 km (w kraju 56,8 km). Jej zagęszczenie wzrosło o 0,2 km na 100 km2 powierzchni województwa (w kraju o 1,3 km). Podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej, było jednym z najniższych w kraju. Zagęszczenie sieci w miastach województwa było prawie 18-krotnie większe niż na wsi. Największe zagęszczenie sieci wystąpiło w Olsztynie i Elblągu, natomiast wśród powiatów ziemskich – w powiatach giżyckim, ostródzkim i iławskim. Najmniejsze zagęszczenie dotyczyło powiatów lidzbarskiego oraz braniewskiego. Z sieci kanalizacyjnej korzystało 75,6% mieszkańców województwa (w kraju 72,3%).

W porównaniu z 2021 r. odnotowano w województwie wzrost ilości zbiorników bezodpływowych o 1,9% i przydomowych oczyszczalni ścieków – o 8,7%

Ilość ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną w 2022 r. wyniosła 39,8 hm3 (w miastach – 30,7 hm3, a na obszarach wiejskich – 9,0 hm3) i spadła w porównaniu z 2021 r. o 1,4%.

Liczba przydomowych systemów do odprowadzania ścieków na koniec 2022 r. w województwie wyniosła 64,8 tys. szt. (wzrost o 3,0% w stosunku do 2021 r.), z czego 83,0% to zbiorniki bezodpływowe, a 17,0% przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ilość nieczystości ciekłych (ścieków bytowych) odebranych ze zbiorników bezodpływowych w ciągu roku wyniosła 875,1 dam3, z czego w miastach 11,3%, a na obszarach wiejskich – 88,7%.

W stosunku do 2021 r. długość sieci gazowej zwiększyła się o blisko 152 km

Gazownictwo

Na koniec 2022 r. sieć gazowa w województwie osiągnęła długość 3,8 tys. km, natomiast liczba przyłączy do budynków mieszkalnych wyniosła 53,4 tys. szt. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci gazowej wzrosła o 4,2% (w kraju o 3,3%), natomiast liczba przyłączy do budynków – o 2,7% (w kraju o 3,5%). Na obszarach wiejskich jej długość wzrosła o 6,0%, natomiast w miastach o 2,4%.

Gęstość sieci gazowej w przeliczeniu na 100 km2 powierzchni województwa wyniosła 15,5 km (w kraju 54,7 km). W miastach była znacznie większa niż na terenach wiejskich. Największe zagęszczenie sieci wystąpiło w Olsztynie (410,4 km) i Elblągu (278,4 km), a wśród powiatów ziemskich – w olsztyńskim i działdowskim (powyżej 25 km). Najmniejsze zagęszczenie zanotowano w powiatach braniewskim i gołdapskim (poniżej 1 km).

Zużycie gazu z sieci przez gospodarstwa domowe w województwie w 2022 r. wyniosło 1 184,6 GWh i w porównaniu z 2021 r. spadło, podobnie jak w kraju, o 5,1% przy równoczesnym spadku liczby odbiorców o 0,1% (w kraju wzrost o 2,2%). W miastach nastąpił spadek zużycia gazu (o 5,4%) i spadek liczby odbiorców (o 0,4%). Na obszarach wiejskich odnotowano spadek zużycia gazu (o 3,7%), podczas gdy liczba odbiorców zwiększyła się (o 3,7%).

Zużycie gazu sieciowego w województwie w przeliczeniu na 1 odbiorcę (gospodarstwo domowe) wyniosło 5 325,6 kWh i zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego o 5,0% (w kraju o 7,1%), a w przeliczeniu na 1 mieszkańca o 4,8% (w kraju o 4,9%). Najwięcej gazu zużył przeciętnie mieszkaniec Olsztyna i powiatu węgorzewskiego, natomiast najmniej – gołdapskiego i elbląskiego. Z sieci gazowej korzystało 43,3% mieszkańców województwa (w kraju 55,9%).

Gospodarstwa domowe zużyły mniej prądu niż w 2021 r.

Energia elektryczna

W 2022 r. gospodarstwa domowe zużyły 1 001,0 GWh energii elektrycznej. Było to o 6,0% mniej niż w roku poprzednim (w kraju 5,0%). Średnio mieszkaniec województwa zużył w ciągu roku 730,7 kWh (w kraju 794,7 kWh) energii elektrycznej, przy czym mieszkaniec wsi – 843,0 kWh, tj. o 29,1% więcej prądu niż mieszkaniec miasta.

Na koniec 2022 r. na terenie województwa zarejestrowanych było ponad 552 tys. odbiorców energii elektrycznej. Średnie zużycie prądu na 1 odbiorcę wyniosło 1 812,8 kWh (w kraju 1 847,7 kWh). W porównaniu z 2021 r. był to spadek o 7,1% (w kraju o 6,7%). Odbiorca na wsi zużył 2 356,3 kWh prądu, a odbiorca w mieście 1 503,3 kWh.

Wykres 2. Zużycie w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca według powiatów w 2022 r.

Ponad 95% sieci cieplnej zlokalizowane było w miastach

Energia cieplna

W 2022 r. na potrzeby ogrzania budynków mieszkalnych sprzedano w województwie ponad 5,7 TJ energii cieplnej, z czego ponad 97% mieszkańcom miast

Na koniec 2022 r. w województwie długość sieci cieplnej wyniosła 1 002,7 km, w tym ponad 95% zlokalizowane było w miastach. Zagęszczenie sieci cieplnej (przesyłowej i rozdzielczej) na 100 km2 powierzchni województwa wyniosło 2,7 km (w kraju 5,3 km) i było najniższe w Polsce. W pięciu powiatach województwa zagęszczenie sieci nie przekroczyło 1 km na 100 km2 powierzchni. Były to: olsztyński, elbląski, nidzicki, węgorzewski i nowomiejski. Największe zagęszczenie odnotowano w Olsztynie (152,6 km), Elblągu (135,8 km) oraz powiecie ełckim (6,1 km).

W 2022 r. sprzedano 7,5 tys. TJ energii cieplnej, w tym blisko 76% na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych. W porównaniu z rokiem poprzednim sprzedaż energii cieplnej spadła w województwie o 10,7% (w kraju o 8,4%). Mieszkańcom miast sprzedano ponad 96% energii cieplnej (w kraju prawie 99%).

Tablica 1. Wybrane dane dotyczące infrastruktury komunalnej w województwie warmińsko-
-mazurskim według powiatów w 2022 r.

| Wyszczegól-nienie | Zużycie wody na 1 mieszkańca w m3 | Zużycie na 1 odbiorcę | Ludność korzystająca z sieci: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | gazu z sieci | energii elektrycznej | wodociągo-wej | kanalizacyj-nej | gazowej |
|  |  | w kWh | w % |
| Ogółem | 33,0 | 5 325,6 | 1 812,8 | 95,3 | 75,6 | 43,3 |
| Powiaty: |  |  |  |  |  |  |
| bartoszycki | 30,8 | 4 469,3 | 1 661,9 | 95,7 | 70,5 | 44,8 |
| braniewski | 28,8 | 7 154,1 | 1 804,2 | 92,2 | 70,2 | 0,2 |
| działdowski | 34,3 | 11 252,9 | 1 738,2 | 93,5 | 67,0 | 49,7 |
| elbląski | 31,5 | 1 615,4 | 1 996,9 | 94,9 | 49,7 | 2,3 |
| ełcki | 30,4 | 6 080,5 | 1 844,4 | 95,5 | 80,9 | 35,3 |
| giżycki | 32,3 | 15 434,6 | 1 896,9 | 95,3 | 83,3 | 56,7 |
| gołdapski | 24,9 | 6 088,0 | 1 873,9 | 93,7 | 66,8 | 0,8 |
| iławski | 37,3 | 5 134,7 | 2 041,4 | 96,9 | 77,4 | 33,5 |
| kętrzyński | 33,5 | 5 833,6 | 1 616,1 | 95,0 | 72,8 | 53,0 |
| lidzbarski | 33,3 | 5 448,9 | 1 776,6 | 93,7 | 63,7 | 24,1 |
| mrągowski | 36,4 | 4 764,8 | 2 024,6 | 99,2 | 75,8 | 45,5 |
| nidzicki | 32,2 | 18 786,3 | 1 817,1 | 91,0 | 62,9 | 38,0 |
| nowomiejski | 37,1 | 4 913,7 | 2 592,8 | 92,9 | 49,6 | 4,1 |
| olecki | 33,8 | 8 225,8 | 2 209,7 | 88,7 | 69,2 | 30,5 |
| olsztyński | 31,7 | 5 828,9 | 2 212,6 | 92,3 | 68,4 | 35,7 |
| ostródzki | 31,8 | 3 449,0 | 1 841,3 | 96,0 | 74,6 | 41,5 |
| piski | 31,2 | 5 522,0 | 2 124,7 | 88,0 | 73,1 | 24,1 |
| szczycieński | 34,7 | 6 261,2 | 1 922,4 | 93,6 | 62,7 | 34,1 |
| węgorzewski | 34,8 | 3 238,5 | 1 995,2 | 98,1 | 60,7 | 50,1 |
| m. Elbląg | 31,9 | 5 821,6 | 1 388,6 | 98,7 | 94,6 | 84,9 |
| m. Olsztyn | 35,3 | 5 325,6 | 1 377,6 | 99,9 | 100,0 | 76,3 |

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

| Opracowanie merytoryczne: Urząd Statystyczny w Olsztynie Dyrektor Marek Morze Tel.: 89 524 36 66 | Rozpowszechnianie: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Badań Regionalnych Agnieszka Wobolewicz Tel.: 89 524 36 16 |
| --- | --- |

| Współpraca z mediami: Tel.: 89 524 36 14 e-mail: J.Balcerzak@stat.gov.pl |  | www.olsztyn.stat.gov.pl |
| --- | --- | --- |
|  |  | @Olsztyn_STAT |
|  |  | @UrzadStatystycznywOlsztynie |

Powiązane opracowania

Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2022 roku

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2017–2021

Warunki życia ludności w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2019–2021

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Nieruchomości, gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna